АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016                                                                                                              №  87

с.Берея

Об утверждении зон санитарной охраны водоисточников

питьевого водоснабжения  населения муниципального образования Береинского  сельсовета

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», разработанных на основании Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидеологическом благополучии населения»

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить границы поясов зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников, снабжающих питьевой водой население муниципального образования Береинского  сельсовета.

1.1. Границы  первого пояса ЗСО установить на расстоянии 30 м. от сооружений, согласно проекта «Зоны  санитарной охраны источника питьевого водоснабжения с. Берея  Шимановского района Амурской области».

2. При  эксплуатирующим источники водоснабжения соблюдать следующие требования:

2.1. По первому поясу ЗСО:

территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для  отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса; при отсутствии канализации необходимо установить водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через сооружения, оголовки, люки и переливные трубы резервуаров;

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2.2. По второму и третьему поясам:

запрещается проводить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора;

запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов. Ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите  водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического контроля;

своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, и соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.3. По второму поясу, дополнительно:

не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3.1. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Т.А.Останина